Endlageneinstellung für Stehle Jalousiemotoren

in der Ausführung 1TN

Hinweis:	Fahrrichtung AUF:  Motor stoppt bei Betätigung des Schaltfühlers

Fahrrichtung AB:    Motor stoppt nicht bei Betätigung des

Schaltfühlers

Endlage OBEN:	Behang fährt gegen den Schaltfühler am Motor – Fahrtrichtung AUF ist gestoppt.

Endlage UNTEN:	Die Endabschaltung UNTEN erfolgt über ein integriertes Schaltwerk. Behang und Motor müssen sich in der unteren Endlage befinden, dann erst zusammenkuppeln.

- Motor vor dem Einbau in die Endlage UNTEN fahren (werkseitige Einstellung).

- Behang manuell in die gewünschte Endlage UNTEN ziehen.

- Motor und Wickelwelle ankuppeln – fertig.

- Behang kann jetzt nach oben gefahren werden, der Weg nach unten wird immer an der eingestellten Position gestoppt.